## Slide 1: Βιβλιογραφική εργασία για το μάθημα της Εμβιομηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ο αιώνας της πρωτεωμικής
Μπασιάς Ευάγγελος

## Slide 2: Ορισμός
Notes: ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΕΩΜΑΤΟΣ(ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΕΝΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ,ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΠΑΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.

## Slide 4: Βιοπληροφορική
Τα βιολογικά δεδομένα πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Βάσεις δεδομένων που είναι ανοιχτές στο κοινό, όπως η GenBank και Protein Data Bank αναπτύσσονται εκθετικά εδώ και αρκετό καιρό. Με την έλευση του Παγκόσμιου Ιστού και των γρήγορων συνδέσεων διαδικτύου, τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές τις βάσεις δεδομένων και σε εξειδικευμένες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα, εύκολα και χωρίς κόστος από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ως συνέπεια, τα εργαλεία πληροφορικής διαδραματίζουν πλέον πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και πρόοδο της βιολογικής έρευνας. Η βιοπληροφορική, ένας ραγδαία εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος, είναι η εφαρμογή των υπολογιστικών εργαλείων και τεχνικών στη διαχείριση και ανάλυση των βιολογικών δεδομένων
Notes: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GENBANK,PROTEINDATABANK) ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ .ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ,ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΊΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

## Slide 5: Πρωτεομική και διαγνωστική ογκολογία
Μολονότι ορισμένες νεοπλασίες μπορεί να διαγνωστούν μέσω της τεχνολογίας των μικροδιατάξεων DNA–μεταβολών στα επίπεδα μεταγραφήματος γονιδίων (mRNA), είναι συχνά επωφελέστερη η ταυτοποίηση αλλαγών σε πρωτεϊνική κλίμακα, αφού οι πρωτεΐνες αποτελούν τα πραγματικά λειτουργικά μόρια του κυττάρου. Η ενδοκυτταρική συγκέντρωση μιας πρωτεΐνης μπορεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί ενώ αυτή του σύστοιχου mRNA να παραμείνει αμετάβλητη, εάν οι ειδικές βιοχημικές τροποποιήσεις που συνδέονται με τη νόσο συμβαίνουν μετά τη μεταγραφή του γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη. Τα δυο βασικά εργαλεία της πρωτεωμικής τεχνολογίας –δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση ακολουθούμενη από φασματογραφία μάζας– επιτρέπουν τη σύγκριση φυσιολογικών με παθολογικά πρωτεϊνικά δείγματα και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την απομόνωση και τον χαρακτηρισμό πρωτεϊνών που εντοπίζονται ή απουσιάζουν στην κατάσταση της νόσου. Τέτοιες πρωτεΐνες αποτελούν δυνητικούς δείκτες ασθενειών ή στόχους για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, έχουν αναγνωριστεί πρωτεΐνες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου και της ουροδόχου κύστεως. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση έχουν ταυτοποιηθεί διαφορετικές πρωτεΐνες για κάθε φάση της νόσου, επιτρέποντας, έτσι, ακριβή σταδιοποίηση και εκλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος καθώς η νεοπλασία εξελίσσεται από την πρώιμη φάση του μεταβατικού επιθηλίου στον επιθετικότερο καρκίνο από πλακώδη κύτταρα.
Notes: Τα δυο βασικά εργαλεία της πρωτεωμικής τεχνολογίας –δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση ακολουθούμενη από φασματογραφία μάζας– επιτρέπουν τη σύγκριση φυσιολογικών με παθολογικά πρωτεϊνικά δείγματα και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την απομόνωση και τον χαρακτηρισμό πρωτεϊνών που εντοπίζονται ή απουσιάζουν στην κατάσταση της νόσου. Τέτοιες πρωτεΐνες αποτελούν δυνητικούς δείκτες ασθενειών ή στόχους για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις
Για παράδειγμα, έχουν αναγνωριστεί πρωτεΐνες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου και της ουροδόχου κύστεως. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση έχουν ταυτοποιηθεί διαφορετικές πρωτεΐνες για κάθε φάση της νόσου, επιτρέποντας, έτσι, ακριβή σταδιοποίηση και εκλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος

## Slide 6
Σε αντιδιαστολή με το γονιδίωμα, το πρωτέωμα είναι δυναμικό (μη στατικό, δηλαδή υποβάλλεται σε συνεχείς αλλαγές) και εξαρτάται από τον ιστό, τον τύπο του κυττάρου και τις αναπτυξιακές μεταβολές που πιθανώς επέρχονται. Κυτταρικές και περιβαλλοντικές μεταβολές όπως το pH, οι συνθήκες υποξίας (έλλειψης οξυγόνου) και η χορήγηση φαρμάκων, είναι δυνατόν να μεταβάλλουν τη σύσταση του πρωτεώματος. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μια οικογένεια πρωτεϊνών, οι οποίες θα λειτουργήσουν μέσα από συγκεκριμένα μοριακά μονοπάτια (κάτι σαν τις γεωδαιτικές γραμμές και τους αεροδιαδρόμους), ώστε να «ενημερώσουν» το γονιδιακό πρωταγωνιστή να ελέγξει την έκφραση τους στο σημείο του οργανισμού, που παρατηρήθηκε η μεταβολή. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρατηρεί κανείς πως μια μελέτη βασισμένη εξολοκλήρου στη θεωρία της ρύθμισης των πάντων από τα γονίδια, θα ήταν αν μη τι άλλο ελλιπής.
Notes: ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΕΩΜΑ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ(ΜΗ ΣΤΑΤΙΚΟ) ΔΛΔ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΟ,ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ+ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΌΠΩΣ ΤΟ ΡΗ,ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΞΙΑΣ(ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΚΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΩΜΑΤΟΣ
Θα χρησιμοποιηθεί μια οικογένεια πρωτεϊνών, οι οποίες θα λειτουργήσουν μέσα από συγκεκριμένα μοριακά μονοπάτια ώστε να «ενημερώσουν» το ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ πρωταγωνιστή να ελέγξει την έκφραση τους στο σημείο του οργανισμού, που παρατηρήθηκε η μεταβολή
ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΠΌ ΓΟΝΙΔΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΆΛΛΟ ΕΛΛΛΙΠΗΣ

## Slide 7: Ο δρόμος προς την ανέυρεση νέων θεραπειών
Η πρωτεωμική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση της επίδρασης ενός φαρμάκου πάνω σε έναν ασθενή. Το σύνολο των κυτταρικών πρωτεϊνών θα μπορούσε να συγκριθεί πριν και μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες πρωτεΐνες εμπλέκονται και μέσω ποιών μοριακών αλληλεπιδράσεων ασκούν θεραπευτική (ή τοξική) επίδραση. Τέτοιου είδους τεχνικές θα μπορούσαν να συνδράμουν, με εποικοδομητικό τρόπο, στην κατανόηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, που έχει ένα φάρμακο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως ένα φάρμακο μεταβολίζεται και αυτό με τη σειρά του, από ειδικά ένζυμα του ήπατος, τα οποία ενδέχεται, σε αρκετές περιπτώσεις να αυξήσουν την τοξικότητά του. Είναι γι’αυτόν ακριβώς το λόγο (μεταξύ άλλων φυσικά), που η πρωτεωμική καθίσταται παράγοντας απαραίτητος της μοριακής ιατρικής, μειώνοντας τον κίνδυνο επιβλαβής επιρροής των φαρμάκων σε ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού. Όπως η φαρμακογενετική, η φαρμακοπρωτεωμική, δύναται να εξηγήσει φαινόμενα ασθενών, οι οποίοι έχουν τον ίδιο φαινότυπο ασθενειών, αλλά αυτό προέκυψε λόγω μεταβολών διαφορετικών βιοχημικών διεργασιών, έτσι οι ασθενείς αυτοί ενδέχεται να είναι περισσότερο δεκτικοί προς διαφορετικές θεραπείες. Εάν θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συνεχή παρακολούθηση των πρωτεϊνικών συγκεντρώσεων, τότε θα μπορούσε να υπολογιστεί και η ακριβής ποσότητα χορήγησης του φαρμάκου, η οποία με τη σειρά της θα μείωνε τα ανεπιθύμητα φαινόμενα και θα ενίσχυε την αυξημένη εκλεκτικότητα του σκευάσματος.

## Slide 8: Τεχνικές αναγνώρισης
Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη από τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιόματος, έχουν συνδράμει στην ανάπτυξη στο χώρο της πρωτεομικής. Ορισμένες από αυτές είναι η δημιουργία ειδικών βιομορίων σήμανσης (biomarkers), η λεγόμενη 2DGel Electrophoresis (ηλεκτροφόρηση δισδιάστατης γέλης) (σύμφωνα με την οποία ηλεκτρικό ρεύμα περνάει από γέλη αγαρόζης και χωρίζει τις πρωτεΐνες ανάλογα με το Μοριακό τους Βάρος), τα λεγόμενα microarrays (ρομποτική μέθοδος αναγνώρισης συμπληρωματικότητας μεταξύ γονιδιακού DNA και κωδικοποιημένης πρωτεΐνης, σε περίπτωση συμπληρωματικότητας οι περιοχές υπό εξέταση φωσφορίζουν, καταδεικνύοντας τη συγγένεια της πρωτείνης υπό μελέτη με την εξετάζουσα περιοχή του γονιδιόματος) κτλ.

## Slide 9
Ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ηλεκτροφόρηση δισδιάστατης γέλης (2-D gel electrophoresis), η οποία συνήθως διαχωρίζει τις πρωτεΐνες πρώτα σύμφωνα με το ισοηλεκτρικό τους σημείο και μετά σύμφωνα με το μοριακό τους βάρος (σχημα). Οι πρωτεϊνικές κηλίδες μπορούν να οπτικοποιηθούν με χρήση διάφορων χημικών χρωστικών και πολλές φορές μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά από την ένταση του αποτυπώματος (intensity of the stain).
Αφού οι πρωτεΐνες διαχωρισθούν και προσδιοριστούν ποσοτικά, μπορούν να αναγνωρισθούν. Κάθε κηλίδα αποκόβεται από τη γέλη και τεμαχίζεται σε πεπτιδικές αλυσίδες με τη χρήση πρωτεολυτικών ενζύμων (proteolytic enzymes). Αυτές οι πεπτιδικές αλυσίδες μπορούν να αναγνωριστούν με τη χρήση φασματογραφίας μάζας και συγκεκριμένα MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption-ionization time of flight mass spectrometry) φασματογραφία μάζας.

## Slide 10: Σχηματικό διάγραμμα ηλεκτροφόρησης
Notes: Σχηματικό διάγραμμα ηλεκτροφόρησης. (Α) Διαχωρισμός πρωτεϊνών (παρίστανται με φορτισμένες μικρές σφαίρες διαφόρων μεγεθών) σύμφωνα με το φορτίο τους (πρώτη διάσταση, ισοηλεκτρική εστίαση). (Β) Διαχωρισμός πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου (δεύτερη διάσταση) σύμφωνα με το μέγεθος τους.
Στη μέθοδο αυτή ένα μικρό δείγμα που περιέχει τις πρωτεΐνες από κύτταρα ή ιστούς τοποθετείται σε μία στενή ταινία από πολυμερές υλικό η οποία έχει επάνω της μία βαθμίδωση οξύτητας (pH). Όταν στην ταινία αυτή εφαρμοσθεί ηλεκτρικό πεδίο κάθε πρωτεΐνη του δείγματος προχωράει σαν μία στοιβάδα και "εστιάζεται" στο σημείο εκείνο ακριβώς της ταινίας στο οποίο η πρωτεΐνη γίνεται ηλεκτρικά ουδέτερη. Το pH της ταινίας στο σημείο αυτό λέγεται ισοηλεκτρικό pH και συμβολίζεται ως pi (ηλεκτροφόρηση στην πρώτη διάσταση). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ισοηλεκτρική εστίαση.
Στη συνέχεια η ταινία τοποθετείται κατά μήκος της μίας πλευράς μίας επίπεδης οργανικής πηκτής (πηκτή πολυακρυλαμιδίου) στην οποία και εφαρμόζεται εκ νέου ηλεκτρικό πεδίο (ηλεκτροφόρηση στη δεύτερη διάσταση). Καθώς οι πρωτεΐνες μετακινούνται μέσα από την πηκτή διαχωρίζονται σύμφωνα με τη μοριακή τους μάζα. Όσο μικρότερη είναι η μάζα της πρωτεΐνης τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα μετακίνησης της.

## Slide 11: Παράδειγμα χάρτη πρωτεϊνών
Με κύκλους τονίζονται οι πρωτεϊνες που πρόκειται να παραλειφθούν για περαιτέρω ανάλυση.
Notes: Οι πρωτεΐνες που διαχωρίστηκαν στην πλάκα της πηκτής βάφονται τελικά με ορισμένες χρωστικές και με τον τρόπο αυτό οι κηλίδες που εμφανίζονται επάνω στην πλάκα αντιπροσωπεύουν τις διάφορες πρωτεΐνες του δείγματος (χάρτης πρωτεϊνών).

## Slide 12
Οι κηλίδες αυτές μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με φασματοσκοπικές τεχνικές (καταγράφεται δηλαδή η θέση και η ένταση του χρώματος κάθε κηλίδας στην πλάκα με τη βοήθεια οργάνων και λογισμικού ανάλυσης εικόνας). Επειδή ακόμα και οι καλύτερες πηκτές δύο διαστάσεων δεν μπορούν να διαχωρίσουν πάνω από 1000 πρωτεΐνες, γίνεται κατανοητό ότι μετά την ηλεκτροφόρηση θα εμφανίζονται στην πηκτή οι πρωτεΐνες που θα βρίσκονται στο δείγμα σε μεγαλύτερη ποσότητα. Επιπλέον, υδρόφοβες πρωτεΐνες ή πρωτεΐνες με πολύ μεγάλη μοριακή μάζα δεν μπορούν να παραληφθούν από το βιολογικό δείγμα με τον κατάλληλο διαλύτη για περαιτέρω ηλεκτροφορητική ανάλυση. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες συμβατικές χρωματογραφικές τεχνικές για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών αυτών.

## Slide 13
Μετά το διαχωρισμό, την εμφάνιση και την ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών του δείγματος, ακολουθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης των πρωτεϊνών αυτών. Κάθε κηλίδα (μία πρωτεΐνη) παραλαμβάνεται από την πλάκα και στη συνέχεια διασπάται σε μικρότερα κομμάτια με τη βοήθεια πρωτεολυτικών ενζύμων, δηλαδή ειδικών πρωτεϊνών που έχουν τη λειτουργική ικανότητα να σπάνε άλλες πρωτεΐνες. Τα κομμάτια αυτά της πρωτεΐνης (πεπτίδια) αναλύονται στη συνέχεια με την τεχνική της φασματομετρίας μαζών, σε μία διαδικασία που ονομάζεται "αποτύπωμα πεπτιδικών μαζών" (peptide mass fingerprinting). Κατά τη διαδικασία αυτή οι πρωτεΐνες ταυτοποιούνται συγκρίνοντας τη μάζα των πεπτιδικών κομματιών με δεδομένα τα οποία προβλέπονται από την ανάλυση πληροφορίας σχετικής με γνωστές αλληλουχίες γονιδιωμάτων ή πρωτεϊνών. Η σύγκριση αυτή γίνεται με υπολογιστή και κατάλληλο λογισμικό.
Στο φασματόμετρο μαζών, τα μόρια της υπό ανάλυση ουσίας μετατρέπονται σε ιόντα στην αέριο φάση, κάτω από συνθήκες υψηλού κενού και ειδικές φυσικοχημικές τεχνικές. Τα ιόντα αυτά με τη βοήθεια ηλεκτρικών πεδίων ευθυγραμμίζονται σε λεπτή δέσμη. Η δέσμη διέρχεται μέσω ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου, οπότε το κάθε ιόν, ανάλογα με το λόγο μάζα/ηλεκτρικό φορτίο (m/z) που παρουσιάζει αποκλίνει από την αρχική κατεύθυνση. Με κατάλληλο ανιχνευτή μπορεί να μετρηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα που παρέχουν τα ιόντα με διαφορετικό λόγο m/z. To διάγραμμα που δείχνει την ένταση του ρεύματος ως συνάρτηση του λόγου m/z ονομάζεται φάσμα μαζών της ουσίας.

## Slide 14
Notes: Στο φασματόμετρο μαζών, τα μόρια της υπό ανάλυση ουσίας μετατρέπονται σε ιόντα στην αέριο φάση, κάτω από συνθήκες υψηλού κενού και ειδικές φυσικοχημικές τεχνικές. Τα ιόντα αυτά με τη βοήθεια ηλεκτρικών πεδίων ευθυγραμμίζονται σε λεπτή δέσμη. Η δέσμη διέρχεται μέσω ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου, οπότε το κάθε ιόν, ανάλογα με το λόγο μάζα/ηλεκτρικό φορτίο (m/z) που παρουσιάζει αποκλίνει από την αρχική κατεύθυνση. Με κατάλληλο ανιχνευτή μπορεί να μετρηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα που παρέχουν τα ιόντα με διαφορετικό λόγο m/z. To διάγραμμα που δείχνει την ένταση του ρεύματος ως συνάρτηση του λόγου m/z ονομάζεται φάσμα μαζών της ουσίας.

## Slide 15: MALDI-TOF
Notes: Σε αυτή τη μέθοδο, μια πεπτιδική αλυσίδα ιονίζεται με τη χρήση μιας ακτίνας λέιζερ και μια αύξηση στην τάση του πλέγματος χρησιμοποιείται για να εξαπολύσει τα ιόντα προς ένα ανιχνευτή στον οποίο ο χρόνος που χρειάζεται ένα ιόν για να φτάσει τον ανιχνευτή εξαρτάται από τη μάζα του. Όσο μεγαλύτερη η μάζα, τόσο μεγαλύτερος κι ο χρόνος που χρειάζεται το ιόν για να φτάσει στον ανιχνευτή (time of flight). Σε ένα φασματογράφο μάζας MALDI-TOF, τα ιόντα μπορούν να εκτραπούν με τη βοήθεια ενός ηλεκτροστατικού ανακλαστήρα, ο οποίος μπορεί επιπρόσθετα να εστιάζει την ιοντική ακτίνα. Συνεπώς, οι μάζες των ιόντων που φτάνουν στον δεύτερο ανιχνευτή μπορούν να προσδιορισθούν με μεγάλη ακρίβεια κι αυτές οι μάζες μπορούν να αποκαλύψουν την ακριβή χημική σύνθεση των πεπτιδικών αλυσίδων και συνεπώς να τις αναγνωρίσουν

## Slide 16: MALDI-TOF
Notes: Σε αυτή τη μέθοδο, μια πεπτιδική αλυσίδα ιονίζεται με τη χρήση μιας ακτίνας λέιζερ και μια αύξηση στην τάση του πλέγματος χρησιμοποιείται για να εξαπολύσει τα ιόντα προς ένα ανιχνευτή στον οποίο ο χρόνος που χρειάζεται ένα ιόν για να φτάσει τον ανιχνευτή εξαρτάται από τη μάζα του. Όσο μεγαλύτερη η μάζα, τόσο μεγαλύτερος κι ο χρόνος που χρειάζεται το ιόν για να φτάσει στον ανιχνευτή (time of flight). Σε ένα φασματογράφο μάζας MALDI-TOF, τα ιόντα μπορούν να εκτραπούν με τη βοήθεια ενός ηλεκτροστατικού ανακλαστήρα, ο οποίος μπορεί επιπρόσθετα να εστιάζει την ιοντική ακτίνα. Συνεπώς, οι μάζες των ιόντων που φτάνουν στον δεύτερο ανιχνευτή μπορούν να προσδιορισθούν με μεγάλη ακρίβεια κι αυτές οι μάζες μπορούν να αποκαλύψουν την ακριβή χημική σύνθεση των πεπτιδικών αλυσίδων και συνεπώς να τις αναγνωρίσουν

## Slide 17
Η ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων, η οποία συνοδεύεται από την ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με φασματοσκοπία μάζας, αποτελεί την πρωταρχική τεχνική που χρησιμοποιείται, εδώ και αρκετά χρόνια, στην κλασσική πρωτεωμική ανάλυση, με στόχο την ανακάλυψη νέων βιολογικών δεικτών για τη διάγνωση του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο και την παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Εντούτοις, η χρήση αυτής της προσέγγισης παρουσιάζει δυσκολίες, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της καταγραφής των πρωτεϊνών. Επιπλέον, τα δείγματα ιστού που χαρακτηρίζονται από τους παθολογοανατόμους ως «φυσιολογικά» ή «νεοπλασματικά» είναι στην πραγματικότητα ένα ετερογενές μίγμα διαφόρων κυτταρικών τύπων, που όλοι συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του πρωτεωμικού προτύπου ιστικών τεμαχιδίων, κατά την ανάλυση με ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων. Επομένως, η αναζήτηση βιολογικών δεικτών σε δείγματα πρώιμων καρκινικών αλλοιώσεων δυσχεραίνεται καθώς οι αλλοιώσεις αυτές είναι συνήθως μικρής έκτασης, με αποτέλεσμα τα δείγματα που αναλύονται συχνά να περιέχουν προσμίξεις από τον παρακείμενο στρωματικό ιστό. Η ειδικότητα της ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων βελτιώνεται σημαντικά με την εφαρμογή της τεχνικής εκτομής με LASER κατά τη διάρκεια μικροσκόπησης (LASER capture microdissection, LCM). Η τεχνική αυτή επιτρέπει την εκτομή με LASER από δείγμα ιστού αμιγών νεοπλασματικών ή φυσιολογικών κυτταρικών πληθυσμών, οι οποίοι αναγνωρίζονται με παρατήρηση στο μικροσκόπιο μετά από χρώση, και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για πρωτεωμική ανάλυση.
Notes: Η αναζήτηση βιολογικών δεικτών σε δείγματα πρώιμων καρκινικών αλλοιώσεων δυσχεραίνεται καθώς οι αλλοιώσεις αυτές είναι συνήθως μικρής έκτασης, με αποτέλεσμα τα δείγματα που αναλύονται συχνά να περιέχουν προσμίξεις από τον παρακείμενο στρωματικό ιστό.

## Slide 18
Notes: Η ειδικότητα της ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων βελτιώνεται σημαντικά με την εφαρμογή της τεχνικής εκτομής με LASER κατά τη διάρκεια μικροσκόπησης (LASER capture microdissection, LCM). Η τεχνική αυτή επιτρέπει την εκτομή με LASER από δείγμα ιστού αμιγών νεοπλασματικών ή φυσιολογικών κυτταρικών πληθυσμών, οι οποίοι αναγνωρίζονται με παρατήρηση στο μικροσκόπιο μετά από χρώση, και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για πρωτεωμική ανάλυση.
Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για την ανεύρεση βιολογικών δεικτών σε επιθηλιακά κύτταρα που απομονώθηκαν με την τεχνική LCM και προέρχονταν από όγκους ωοθηκών χαμηλής κακοήθειας

## Slide 19
Notes: ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΗΚΤΩΜΑ(DIGE).
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ.
ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΈΝΑ ΠΗΚΤΩΜΑ ΠΟΛΥΑΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ.
ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΆΘΕ ΚΗΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΣ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΉ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΑΚΩΔΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ.

## Slide 20: SELDI-TOF
Notes: Μία σημαντική τεχνική για τη γρήγορη ταυτοποίηση βιολογικών καρκινικών δεικτών και πρωτεωμικών προτύπων στο πρωτέωμα τόσο ιστών όσο και σωματικών υγρών, είναι η τεχνολογία φασματοσκοπίας μάζας SELDI-TOF (surface-enhanced LASER disorption ionization time-of-flight), η οποία οδηγεί, μέσα σε μερικά λεπτά, σε ένα πρωτεωμικό αποτύπωμα ή «γραμμικό κώδικα» («bar code») του υλικού που αναλύεται. Ειδικότερα, οι πρωτεΐνες του ορού ενός ασθενούς προσδένονται σε ένα τσιπ που ακτινοβολείται με LASER, με αποτέλεσμα οι πρωτεΐνες να μετατρέπονται σε πρωτονιωμενα και φορτισμένα ιόντα. Ο χρόνος πτήσης (time-of-flight) κάθε ιόντος,
πριν γίνει ανίχνευση του από ηλεκτρόδιο, είναι ένα μέτρο της τιμής του λόγου μάζας/φορτίου. Τα φάσματα των ιόντων αναλύονται στη συνέχεια με εργαλεία βιοπληροφορικής

## Slide 21
Ένα τυπικό πρωτεωμικό πρότυπο που προκύπτει από τη χρήση της τεχνολογίας SELDI-TOF είναι δυνατό να περιλαμβάνει 15.000-400.000 σημεία με λόγο μάζας/φορτίου 500-12.000. Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας SELDI-TOF είναι κυρίως η πολύ μικρή ποσότητα δείγματος που απαιτείται για την ανάλυση (πχ 1 μικρολίτρο ορού) και ο σύντομος χρόνος εξαγωγής συμπερασμάτων (λεπτά ή ώρες, ενώ με τις κλασσικές τεχνικές χρειάζονται μερικές ημέρες). Έχει χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση βιολογικών δεικτών που σχετίζονται αποκλειστικά με συγκεκριμένο τύπο καρκίνου. Για παράδειγμα, μία τροποποιημένη ποσοτική προσέγγιση SELDI-TOF έχει οδηγήσει στη διαπίστωση ότι υπάρχει σημαντική αύξηση των επιπέδων PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο, prostate specific antigen) του ορού σε ασθενείς με καλοήθεις νόσους. Εντούτοις, σημαντικά μειονεκτήματα της τεχνολογίας SELDI-TOF, καθώς και των μελετών που στηρίζονται σ'αυτή, είναι ότι απαιτείται κλασμάτωση των πρωτεϊνικών μιγμάτων που πρόκειται να αναλυθούν, καθώς και εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού των πρωτεϊνών, μετά το τέλος της ανάλυσης, ώστε να γίνει δυνατή η πλήρης ταυτοποίηση των πρωτεϊνών. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη διαγνωστική προσέγγιση δεν έχει τόση σημασία η ταυτότητα των επιμέρους στοιχείων του πρωτεωμικού προτύπου, όσο η συγκριτική μελέτη ως προς ένα φυσιολογικό πρωτεωμικό πρότυπο.
Notes: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ SELDI-TOF
Η ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ SELDI-TOF
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΌΧΙ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΣΟ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ.

## Slide 22
Βιολογικά δείγματα που υποβάλλονται σε πρωτεωμική ανάλυση
βιολογικά υγρά
κυτταρικοί πληθυσμοί
ιστοί
Όλα αυτά τα δείγματα είναι εξαιρετικά πολυσύνθετα, λόγω της πολυδιάστατης σύστασης των πρωτεϊνών τους που διαφέρουν
στην κυτταρική και υπο-κυτταρική κατανομή τους
στην παρουσία τους ως συμπλέγματα
στο φορτίο τους
στη μοριακή μάζα
στην υδροφοβικότητα,
στα επίπεδα έκφρασής τους
στις μετα-μεταφραστικές επεξεργασίες που έχουν υποστεί
Στάδια πρωτεωμικής ανάλυσης
συλλογή του δείγματος
κατεργασία του δείγματος
διαχωρισμός των πρωτεϊνών
ταυτοποίηση των πρωτεϊνών
επεξεργασία των δεδομένων με
τη βοήθεια της πληροφορικής

## Slide 23: Η πρωτεωμική ανάλυση με φασματομετρία μάζας είναι ακριβή τεχνολογία
Τεχνικές Κόστος
1) 2DE - 200$
2) DIGE - 1.200$
3) MALDI-TOF - 150$
4) LC-MS/MS - 600$
5) MudPIT - 2.000$

## Slide 24: Συμπεράσματα
Η πρωτεωμική παρέχει μία σειρά αναλυτικών τεχνικών με εξαιρετική ικανότητα για τη μελέτη σε μεγάλη κλίμακα της λειτουργίας των γονιδίων απ' ευθείας στο επίπεδο των πρωτεινών. Ιδιαίτερα η μελέτη με φασματομετρία μαζών των πρωτεινών που διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων οδηγεί σε μία επανάσταση τη βιοχημική μελέτη της δομής και λειτουργίας πρωτεινών. Σύντομα η πρωτειμική θα αφήσει τη μεθοδολογία της ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων για το διαχωρισμό των πρωτεινών και θα προχωρήσει στην ανάπτυξη μεθόδων μαζικής απομόνωσης συγκεκριμένων πρωτεινών με την τεχνολογία των chips πρωτεινών οι οποίες και θα συνδυαστούν με την τεχνική της φασματομετρίας μαζών. Η ανάπτυξη της πρωτεωμικής είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα από την πλευρά του ελέγχου παθολογικών διαδικασιών σε μοριακό επίπεδο. Όταν εφαρμοσθεί σε εξειδικευμένους πληθυσμούς κυττάρων θα δώσει σημαντικές πληροφορίες για την έκφραση των πρωτεινών στα κύτταρα αυτά και για το πώς η έκφραση των διαφόρων πρωτεινών μεταβάλλεται στις διάφορες ασθένειες έτσι ώστε να αποκτήσουμε μία πιο καθαρή εικόνα για πολλές παθολογικές καταστάσεις.